Výsledky sledování indikátoru:

„NAKLÁDÁNÍ S BIOODPADEM“

v mikroregionu „Drahanská vrchovina“

za rok 2013

Vydala:                správní rada mikroregionu

Zpracoval:           Mgr. František Vlk

Příprava k tisku:  Dana Křížová

Luleč :                 srpen 2014

Úvod

Nakládání s bioodpadem patří v mikroregionu od roku 2011 k pravidelně  sledovanému  indikátoru Nakládání s biologickým odpadem.

Přestože je skládkování bioodpadu pro občany i zastupitelstva obcí organizačně jednodušší, mikroregion „Drahanská vrchovina“ se rozhodl pro změnu směrem k udržitelnějšímu nakládání s tímto odpadem a to konkrétně pro sběr a využití bioodpadu v pěti z jedenácti obcí mikroregionu – v Krásensku, Podomí, Ruprechtově, Ježkovicích a Račicích-Pístovicích.  Zvyšuje se tak podíl odpadů, které jsou materiálově využity.

Kompostování je sice oproti běžnému spalování a skládkování méně pohodlné, nicméně mnohem levnější a především je šetrnější k přírodě. V této zprávě hovoříme o bioodpadu, který je součástí komunálního odpadu. 	Patří sem především zbytky z kuchyně a odpady ze zahrádek (tráva, drobné dřeviny a pod.).

Bioodpadem je často nazýván také organický odpad nebo biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) a je součástí odpadu domácností podílem až 40 % z celkového množství.

V části mikroregionu „Drahanská vrchovina“ probíhá od roku 2011 tzv. průmyslové kompostování ve speciálním zařízení zvaném kompostárna, které je umístěno v obci Krásensko. 	Do této kompostárny je svážen sběr bioodpadu, a to konkrétně z pěti výše jmenovaných obcí - Krásenska, Podomí, Ruprechtova, Ježkovic a Račic-Pístovic.

Mikroregion se totiž otázkou likvidace či spíše využitím bioodpadu zabývá řadu let, ale teprve v roce 2011  se mu podařilo prosadit projekt s názvem Kompostárna Krásensko – zpracování bioodpadů, na kterém pracoval 3 roky a který je financován z Operačního programu životního prostředí.

V uvedené  kompostárně se přirozený biochemický proces rozkladu kontroluje a optimalizuje. Probíhá zde drcení, promíchávání, provzdušňování a další postupy, které vedou k získání kompostu standardizovaných vlastností, jinými slovy hnojiva bohatého na humusové látky a rostlinné živiny.

Nakládání s bioodpadem

Všechny obce mikroregionu „Drahanská vrchovina“ využívají pro likvidaci většiny komunálního odpadu služeb společnosti RESPONO, a. s. Skládkuje se zde cca 80 % veškerého komunálního odpadu na území mikroregionu. Sběr bioodpadu je firmou Respono zajištěn systémem hnědých kontejnerů.

Svoz bioodpadu firmou RESPONO až do Vyškova je však proti místní kompostárně v Krásensku neefektivní a zejména nákladnější.

Navrhované řešení v mikroregionu „Drahanská vrchovina“ spočívá ve sběru bioodpadu přímo v místě vzniku při údržbě obecní zeleně a ve sběru odpadu ze zeleně soukromých majitelů (např. zahrádek místních obyvatel). Odpad je odkládán do kontejnerů na stanovištích ve výše uvedených pěti obcích a z nich se odpad nakládá do drtícího a míchacího vozu, kde je během vlastní nakládky a dopravy na kompostárnu podrcen, promíchán a „homogenizován“. Tímto procesem se zmenší jeho objem, takže dojde k úspoře nákladů na dopravu.

Kompostovací plocha je navržena jako zpevněná asfaltová plocha, která je samostatně oplocena s vlastním příjezdem a je umístěna v areálu ZD Krásensko (viz obrázek 1). Na tuto plochu se podrcený a promíchaný materiál vyloží přímo do kompostovacích hromad požadovaného tvaru a velikosti. Drtící a míchací vůz je jednoúčelový stroj, který se připojuje za traktor a pro potřeby zapojených obcí plně nahradí štěpkovač nebo drtič odpadů. Postupné vyprazdňování výrazně zjednoduší manipulaci s materiálem při zakládání kompostu. Proces kompostování je dle provozního řádu optimalizován pomocí překopávače, tyčového teploměru a prosévacího zařízení. Pro manipulaci s odpadem je navržen čelní nakladač jako přídavné zařízení traktoru. Pro překopávání kompostu se používá překopávač tažený za traktorem, který je využíván i pro pohon prosévacího zařízení.

K vážení odpadu a kompostu slouží buď integrovaná váha na drtícím a míchacím voze, nebo je možné využít váhu v zemědělském družstvu Krásensko.  Výsledný produkt – kompost slouží jednak pro potřeby jednotlivých obcí a jednak také pro občany, kteří si ho zdarma mohou odebírat.

Celkové náklady na projekt byly 4 084 381,- Kč, přičemž dotace činila 90 %. Každá obec, která je do projektu zapojena, hradila z vlastního rozpočtu částku ve výši 81 000,- Kč.

Obrázek 1: Kompostárna v areálu Zemědělského družstva Krásensko.

Výsledky indikátoru za mikroregion “Drahanská vrchovina“

V roce 2013, konkrétně v měsících duben až listopad, se uskutečnil svoz bioodpadu do kompostárny Krásensko z již jmenovaných pěti obcí -  Krásenska, Podomí, Ruprechtova, Ježkovic a Račic-Pístovic, které se do projektu zapojily.

Celkem bylo za uvedené měsíce svezeno 197 vozů, při čemž jeden vůz má objem přibližně 7 m3. Lze tedy říci, že za toto období bylo vyprodukováno celkem 1 379 m3 bioodpadu a že tedy na jednoho obyvatele těchto pěti zapojených obcí připadlo množství 0,47 m3 bioodpadu.

V tabulce 1 jsou uvedena množství za jednotlivé obce za sledované měsíce roku 2013 a v  tabulce 2 je uvedená celková produkce bioodpadu za rok 2013 nejen v m3, ale i v tunách a v procentech.

Údaje o svezeném a zpracovaném množství bioodpadu monitoruje vedení obce Ruprechtov, které dodalo data do této zprávy.

Tabulka 1: Množství bioodpadu v roce 2013 svezeného z obcí do kompostárny Krásensko

| obce měsíc | Račice-Píst. | Ruprechtov | Podomí | Krásensko | Ježkovice | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vozy | m3 | vozy | m3 | vozy | m3 | vozy | m3 | vozy | m3 | vozy | m3 |
| duben | 3 | 21 | 3 | 21 | 2 | 28 | 2 | 14 | 1 | 0 | 11 | 77 |
| květen | 10 | 70 | 10 | 70 | 6 | 14 | 6 | 7 | 3 | 31,5 | 35 | 245 |
| červen | 4 | 28 | 4 | 28 | 3 | 21 | 3 | 35 | 1 | 0 | 15 | 105 |
| červenec | 6 | 42 | 6 | 42 | 4 | 21 | 4 | 14 | 2 | 7,0 | 22 | 154 |
| srpen | 6 | 42 | 7 | 49 | 4 | 28 | 4 | 21 | 2 | 7,0 | 23 | 161 |
| září | 18 | 56 | 8 | 56 | 5 | 21 | 5 | 49 | 2 | 14,0 | 28 | 196 |
| říjen | 12 | 84 | 13 | 91 | 8 | 42 | 10 | 28 | 4 | 14,0 | 47 | 329 |
| listopad | 4 | 28 | 4 | 28 | 3 | 63 | 3 | 14 | 2 | 14,0 | 16 | 112 |
| celkem | 53 | 371 | 55 | 385 | 35 | 245 | 37 | 259 | 17 | 119 | 197 | 1 379 |

Tabulka 2: Produkce  bioodpadu svezeného do kompostárny Krásensko  v roce 2013

| obce | počet obyvatel | celkem m3 | počet m3 na obyvatele | produkce bioodpadu v tunách | počet kg na obyvatele | produkce bioodpadu v % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Račice-Pístovice | 1 147 | 371 | 0,32 | 132,5 | 115,5 | 25,7 |
| Ruprechtov | 570 | 385 | 0,67 | 137,5 | 241,2 | 32,2 |
| Podomí | 425 | 245 | 0,57 | 87,5 | 205,8 | 19,7 |
| Krásensko | 418 | 259 | 0,61 | 92,5 | 221,3 | 15,3 |
| Ježkovice | 369 | 119 | 0,32 | 42,5 | 115,2 | 6,8 |
| celkem | 2 929 | 1 379 | 0,47 | 492,5 | 168,1 |  |

Celková produkce bioodpadu na obyvatele je nejnižší v obci Ježkovice a v obci Račice-Pístovice (0,32 m3) a nejvyšší v obci Ruprechtov (0,67 m3).

Celkový podíl jednotlivých obcí na produkci bioodpadu svezeného do kompostárny Krásensko je patrný z grafu č. 1.

Graf.1  Podíl obcí na  produkci  bioodpadu svezeného do kompostárny Krásensko

v roce 2013

Závěr

Celková roční produkce bioodpadu na jednoho obyvatele:

a) všech 11 obcí mikroregionu “Drahanská vrchovina“ je 91,98 kg, což je množství nižší než    celostátní průměr (160,86 kg na obyvatele)

b) u 5 obcí využívajících kompostárnu Krásensko je ale 168,14 kg, což je naopak množství     vyšší než celostátní průměr (160,86 kg na obyvatele).

Nejmenší produkce bioodpadu na obyvatele je zaznamenána v obcích Nemojany (20,06 kg) a   Olšany (35,38 kg) a nejvyšší v obcích Ruprechtov (362,28 kg) a Podomí (305,08 kg). Obce Studnice a N. Sady řešily likvidaci bioodpadu jiným způsobem.

Z uvedeného také vyplývá, že v roce 2013 bylo zlikvidováno pomocí kompostárny Krásensko celkem 492,5 tuny bioodpadu, který nebylo nutné spálit, uložit do popelnic anebo vyvézt na černé skládky.

Kompostováním v kompostárně Krásensko bylo tedy získáno 492,5 tuny kompostu, což je v průměru na 1 obyvatele zmíněných pěti obcí množství 168,14 kg, kdežto průměr získaného kompostu činí na 1 obyvatele ČR množství pouze 7,21 kg!

Jestliže platí, že za uložení jedné tuny odpadu na skládku Kozlany účtuje Respono částku Kč 500,00, pak 5 obcí mikroregionu, využívajících kompostárnu v Krásensku, ušetřily částku 246 250,- Kč.

Tabulka 3: Celková produkce bioodpadu ve všech obcích mikroregionu v roce 2013

| obec | počet obyvatel | produkce bioodpadu v tunách | počet kg na obyvatele | produkce bioodpadu v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Drnovice | 2 369 | 101,12 | 42,68 | 13,89 |
| Račice-Pístovice | 1 147 | 132,50 | 115,51 | 18,20 |
| Luleč | 851 | 84,28 | 99,03 | 11,57 |
| Nemojany | 660 | 16,36 | 24,78 | 2,24 |
| Ruprechtov | 570 | 147,50 | 258,77 | 20,26 |
| Olšany | 548 | 23,98 | 43,75 | 3,29 |
| Studnice | 472 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Podomí | 425 | 87,50 | 205,88 | 12,01 |
| Krásensko | 418 | 92,50 | 221,29 | 12,70 |
| Ježkovice | 369 | 42,50 | 115,17 | 5,83 |
| Nové Sady | 88 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| celkem | 7 917 | 728,24 | 91,98 |  |

Poznámka:

Červeně označené údaje převzaty z tabulky svozu bioodpadu do kompostárny Krásensko

Modře označené údaje jsou převzaty ze svozu prováděného  firmou  Respono

Graf 2: Rozdělení bioodpadu podle vyprodukovaného množství v jednotlivých obcích v roce 2013